## Slide 1
FPGA 基础实验 · 答辩汇报
基于 Verilog 的 D 触发器设计与验证
从 RTL 建模、ModelSim 功能仿真，到 Quartus 综合与资源评估
设计工具 Quartus II 13.0.1 | ModelSim SE-64 2020.4 目标器件 Altera Cyclone IV E EP4CE6E22C6
2026.09
Notes: 各位老师好，我的汇报题目是基于 Verilog 的 D 触发器设计与验证。项目完成了 RTL 建模、功能仿真、综合、布局布线和结果分析。

## Slide 2
汇报内容
OVERVIEW
02
01
任务与设计指标
明确功能定义、输入输出和验证标准
02
原理与 RTL 实现
从时序逻辑出发完成可综合 Verilog 描述
03
仿真与功能验证
测试平台、时序图和 ModelSim 结果
04
综合与实现
Quartus 流程、资源占用和时序分析
05
总结与改进
结论、边界和后续工作
核心问题：D 触发器在异步复位、时钟上升沿和输出反相条件下是否满足设计预期？
Notes: 汇报分为五部分：任务、设计、验证、实现和总结。核心问题集中在复位、上升沿采样以及互补输出三个行为上。

## Slide 3
设计任务与验收指标
TASK
03
功能目标
构建一个带异步低电平复位、上升沿触发的 D 触发器
● 复位有效时：Q 立即清零，不受时钟边沿限制
● 复位释放后：每个 sys_clk 上升沿将 D 采样到 Q
● 互补输出：Q_NOT 始终等于 Q 的逻辑反相值
● RTL 代码必须可综合，并可完成 Quartus 编译与资源分析
clk period = 20 ns
reset release = 100 ns
target = 0 errors
输入 / 输出
信号
方向
位宽
含义
sys_clk
input
1
同步时钟
rst_n
input
1
异步复位，低有效
D
input
1
待采样数据
Q
output
1
寄存输出
Q_NOT
output
1
Q 的反相信号
验收标准：复位行为正确；上升沿采样正确；Q_NOT 与 Q 互补；仿真与编译无用户文件错误。
Notes: 设计目标是实现一个最基础的边沿触发 D 触发器。输入包括时钟、低有效异步复位和数据 D，输出为 Q 与 Q_NOT。测试时钟周期定为 20 ns，复位在 100 ns 后释放。

## Slide 4
D 触发器原理
PRINCIPLE
04
边沿触发的 1 位存储单元
逻辑符号与数据通路
D_FF
posedge · async reset
D
sys_clk
rst_n
Q
Q_NOT
特征方程
Q(next) = D （sys_clk 上升沿）
行为表
rst_n
sys_clk
D
Q(next)
Q_NOT(next)
0
X
X
0
1
1
↑
0
0
1
1
↑
1
1
0
1
0 / 1 / ↓
X
保持
保持
三个关键结论
● 复位优先级高于时钟边沿
● Q 是寄存器输出，Q_NOT 是组合输出
● D 只在上升沿被捕获
Notes: D 触发器的核心是：复位有效时输出清零；复位无效时，在每个时钟上升沿把 D 写入 Q。Q_NOT 使用组合逻辑生成，因此与 Q 保持反相。

## Slide 5
RTL 实现
RTL DESIGN
05
RTL 核心代码
module D_FF(
input wire sys_clk,
input wire rst_n,
input wire D,
output reg Q,
output wire Q_NOT
);
always @(posedge sys_clk or negedge rst_n)
if (rst_n == 0)
Q <= 0;
else
Q <= D;
assign Q_NOT = ~Q;
endmodule
实现要点
异步复位
敏感列表包含 negedge rst_n，复位无需等待时钟。
非阻塞赋值
Q 使用 <=，符合时序逻辑建模规范。
可综合描述
无 initial、延时语句，可直接进入 Quartus 编译。
组合反相
Q_NOT 使用 assign 连续赋值，实时反映 Q 的状态。
代码结构：1 个时序 always 块 + 1 条连续赋值，设计规模最小且行为明确。
Notes: RTL 使用一个异步复位的时序 always 块。复位有效时 Q 清零，否则在上升沿把 D 赋给 Q。Q_NOT 用连续赋值生成。代码不使用 initial 和延时，因此可直接综合。

## Slide 6
测试平台设计
VERIFICATION
06
用可控时钟与随机数据覆盖多种采样时刻
20 ns
时钟周期：always #10 翻转
13.7 ns
D 随机变化周期，避免与时钟同步
100 ns
复位结束后释放 rst_n
Testbench 关键代码
initial begin
sys_clk <= 0;
rst_n <= 0;
D <= 0;
#100 rst_n <= 1;
end
always #10 sys_clk <= ~sys_clk;
always #13.7 D <= {$random} % 2;
验证覆盖点
复位阶段
rst_n=0，Q 必须为 0
释放复位
100 ns 后，等待下一个上升沿
随机采样
D=0/1 均可能出现在边沿前后
互补输出
每个时刻检查 Q_NOT = ~Q
编译质量
用户 RTL 与 TB 均为 0 error / 0 warning
Notes: 测试平台使用 20 ns 周期时钟，复位保持 100 ns，之后 D 每 13.7 ns 随机变化。由于 13.7 ns 与 20 ns 不成整数倍，数据变化会分布在时钟边沿前后，有利于检查采样时刻。

## Slide 7
关键时序行为
TIMING
07
Q 只响应上升沿，Q_NOT 与 Q 保持反相
sys_clk
rst_n
D
Q
Q_NOT
0 ns
100 ns
仿真时间
复位在 100 ns 释放后，Q 不立即变化；直到下一个 sys_clk 上升沿才采样 D。虚线标记了发生采样更新的时钟边沿。
注意：图中 D 为随机测试信号，Q 的跳变均与上升沿对齐，Q_NOT 与之互补。
Notes: 时序图说明三个现象：复位优先；复位释放后 Q 在下一个上升沿更新；Q_NOT 始终和 Q 反相。图中数据是示意随机序列，用于说明采样关系。

## Slide 8
ModelSim 仿真结果
SIMULATION RESULT
08
RTL 级功能仿真完成
0
用户 RTL 编译错误
0
用户 RTL 编译警告
0 / 0
D_FF_tb 编译错误 / 警告
验证结论
● 复位保持期间 Q=0，异步复位行为正确
● 复位释放后，Q 在时钟上升沿跟随 D
● Q 在非上升沿期间保持，不随 D 透明变化
● Q_NOT 始终为 Q 的逻辑反相
● ModelSim 完成 run -all，无用户代码错误
仿真命令与结果
ModelSim Transcript 摘要
vlog D_FF.v D_FF_tb.v
# Errors: 0, Warnings: 0
vsim D_FF_tb
run -all
# 仿真完成，无用户文件报错
说明：Altera 仿真库自身存在 685 条换行格式警告，不影响 D_FF 与 D_FF_tb 的编译和仿真。
Notes: 功能仿真结果表明用户 RTL 和测试平台编译均为 0 错误、0 警告，ModelSim 完成 run -all。仿真验证了异步复位、上升沿采样、非边沿保持和互补输出。

## Slide 9
Quartus 实现流程
IMPLEMENTATION
09
从可综合 RTL 到 FPGA 配置文件
01
RTL 输入
D_FF.v Verilog-2001
02
分析与综合
映射到逻辑单元 1 个寄存器
03
布局布线
Fitter 成功 资源占用 <1%
04
装配
生成 SOF 可下载配置
05
时序分析
TimeQuest 发现约束不足
编译状态
Analysis & Synthesis Successful
Fitter Successful
SOF Generated
实现链路完整；但项目未绑定具体引脚，也没有用户时钟 SDC 约束，因此尚不能直接视为板级实测完成。
Notes: Quartus 流程从 RTL 输入开始，经综合、布局布线和装配生成 SOF。综合与 Fitter 均成功。需要强调，当前没有绑定引脚，也没有用户 SDC，因此完成的是软件实现，不是板级实测。

## Slide 10
资源占用与器件匹配
RESOURCE
10
单寄存器设计对目标器件占用极低
1
逻辑单元 / 6,272 < 1%
1
专用逻辑寄存器 < 1%
5
总引脚 / 92 5%
0
存储位 / DSP / PLL
器件信息
项目
结果
器件系列
Cyclone IV E
目标器件
EP4CE6E22C6
顶层实体
D_FF
综合版本
Quartus II 13.0.1
配置文件
D_FF.sof
实现解释
● Q 被综合为 1 个 D 触发器资源，符合 RTL 意图
● Q_NOT 未额外占用寄存器或组合逻辑，由输出反相路径实现
● 5 个引脚对应 sys_clk、rst_n、D、Q、Q_NOT
● 当前引脚位置由 Quartus 自动分配，尚未做板卡绑定
Notes: 综合结果与设计规模一致：只用到一个逻辑单元和一个寄存器，五个引脚。Q_NOT 没有额外寄存器，说明综合器正确识别了互补输出。

## Slide 11
时序报告说明与改进
TIMING CONSTRAINT
11
当前负 Slack 来自缺失 SDC，而不是 RTL 功能错误
TimeQuest 读取结果
1000 MHz
自动推导的约束频率
-3.000 ns
最小脉宽 Slack
报告现象
● 工程没有用户 SDC，Quartus 自动使用 1 ns 周期约束
● Setup / Hold 路径报告为 No paths to report
● Min Pulse Width 在 1 GHz 约束下出现负 Slack
● 负 Slack 并不意味着 20 ns 实验时钟下必然失败
建议补齐约束后复测
50 MHz 实验时钟约束
# D_FF.sdc
create_clock -period 20.000 -name sys_clk \
[get_ports {sys_clk}]
derive_clock_uncertainty
下一步
● 在 qsf 中声明 SDC_FILE 并重新运行时序分析
● 根据开发板原理图绑定引脚，再做在线下载测试
● 如用于更高频率，应补充输入/输出延时约束
答辩口径：功能仿真和软件实现已完成；当前时序负 Slack 属于约束缺失导致的报告区间问题，已给出修复方案。
Notes: TimeQuest 显示最小脉宽负 Slack。原因不是代码行为错误，而是工程没有用户 SDC，工具自动按 1 GHz 约束。测试平台时钟为 20 ns，所以正式答辩时应说明需要补 create_clock 约束后复测。

## Slide 12
总结与后续工作
SUMMARY
12
设计闭环已形成，板级验证与约束仍需完善
已经完成
● 完成带异步复位和上升沿触发的可综合 Verilog 设计
● 完成时钟、随机 D 和复位序列测试平台
● ModelSim 功能仿真通过用户代码 0 error / 0 warning
● Quartus 综合、Fitter 和装配成功，生成 D_FF.sof
● 目标器件占用仅 1 个逻辑单元、1 个寄存器和 5 个引脚
核心结论
RTL 功能与预期一致，设计可综合；当前缺口是 SDC 约束和板级测试。
后续优化
约束
添加 50 MHz 时钟 SDC，复跑 TimeQuest
板级
按开发板原理图完成引脚分配与下载
验证
补充定向激励、断言和覆盖率检查
扩展
级联构成移位寄存器或分频器
Notes: 总结：项目已经完成功能设计、仿真和 FPGA 软件实现，结果与预期一致。后续重点是补充 SDC、绑定引脚、做板级下载验证，并继续增加定向测试。

## Slide 13
附录：答辩问答准备
Q&A
13
常见问题的简明回答
为什么采用异步复位？
复位不必依赖时钟，系统上电或异常时可立即将 Q 清零。
为什么使用非阻塞赋值？
Q 是时序寄存器，<= 更符合“先计算、边沿统一更新”的语义。
为什么 Q_NOT 用 assign？
它是 Q 的纯组合函数，无需额外状态寄存，综合结果更直接。
为什么负 Slack 不影响本次结论？
负值是 1 GHz 默认约束造成，实验时钟为 20 ns；补 SDC 后应复测。
随机测试是否充分？
能覆盖大量边沿前后组合；正式验收还应加入定向序列和自动断言。
项目还有什么不足？
尚未绑定引脚和做板级下载，也缺少输入输出延时与覆盖率约束。
谢谢各位老师，请批评指正。
Notes: 问答部分重点回答异步复位、非阻塞赋值、Q_NOT 实现方式以及时序约束问题。最后请老师批评指正。